## Slide 1: 실습 텀 과제 - TCP, Wireshark 실습 20204062 이인규
SoonChunHyang University

## Slide 2: https 패킷 분석을 위한 사전 작업
SoonChunHyang University

## Slide 3: Https 패킷 분석 사전 작업
기존의 SSLKEYLOGFILE의 위치를 바탕화면으로 변경합니다.

## Slide 4: sslkey.log 확인
이제 Chrome을 재부팅 하고 다시 접속하면 바탕화면에서 sslkey.log를 볼 수 있다.

## Slide 5: Wireshark에서 sslkey.log 파일 위치 지정
Wireshark 상의 Preferences의 TLS창에서 (Pre)-Master-Secret log filenam에 해당 sslkey.log를 입력하면 이제 https의 패킷을 확인할 수 있다.

## Slide 6: 파일 업로드 후 패킷 분석
SoonChunHyang University

## Slide 7: 학과 홈페이지 접속

## Slide 8: 학과 홈페이지 접속

## Slide 9: 학과 홈페이지 내의 ‘클라우드 페이지＇에 파일 업로드
23.5MB의 23-24 GDSC 온보딩 ppt를 업로드 하였습니다.

## Slide 10: 패킷 정보 확인

## Slide 11: 패킷 정보 확인 – 시간 측정

## Slide 12: 실습 (2) IP주소와 TCP 포트 번호?
서버의 IP는 220.69.209.124이며, TCP 파일 통신시에는 49224 포트를 사용하였습니다.
Seq=0, Seq=1, Seq=18, Seq=939의 순서번호를 가지며, Ack=1, Ack=939, Ack=1478의 확인응답 번호를 가지는 것을 알 수 있었습니다.

## Slide 13: Q2: TCP SYN 세그먼트의 순서번호?, 세그먼트 내의 무엇이 SYN 세그먼트임을 표시하는가?
TCP SYN 세그먼트 번호는 4059321326이며, 상대번호는 939번이다.
Flags 필드에 표시되며, Syn 값이 1일 때, SYN 세그먼트이다.

## Slide 14: Q3: SYNACK 세그먼트의 순서번호?, 이 세그먼트의 확인 응답번호 값과 서버가 이 값을 어떻게 결정하는가?, 세그먼트 내의 무엇이 SYNACK 세그먼트 임을 표시하는가?
SYNACK 세그먼트의 상대번호는 1, 실제 번호는 3731847690이다.
확인 응답 상대 번호는 1이며, 실제 번호는 2705492097이다.
SYNACK인 경우 Syn과 Ack 값이 1이다.

## Slide 15: Q4: HTTP POST 명령을 갖는 TCP 세그먼트의 순서번호는?
TCP 세그먼트의 상대 순서 번호는 24633584이며,
실제 번호는 4083953971이다.

## Slide 16: Q5: 처음 6개의 세그먼트의 순서번호와 전송된 시간, Ack 응답 시간은?
1번째 | 
상대 순서번호 | 2769
실제 순서번호 | 3066360089
전송 시간 | 4.296603
Ack 응답시간 | 4.296603
2번째 | 
상대 순서번호 | 2769
실제 순서번호 | 3066360089
전송 시간 | 4.296754
Ack 응답시간 | 4.296754
3번째 | 
상대 순서번호 | 2769
실제 순서번호 | 3066360089
전송 시간 | 4.296754
Ack 응답시간 | 4.296754
4번째 | 
상대 순서번호 | 2769
실제 순서번호 | 3066360089
전송 시간 | 4.296959
Ack 응답시간 | 4.296959
5번째 | 
상대 순서번호 | 2769
실제 순서번호 | 3066360089
전송 시간 | 4.29719
Ack 응답시간 | 4.29719
6번째 | 
상대 순서번호 | 2769
실제 순서번호 | 3066360089
전송 시간 | 4.297149
Ack 응답시간 | 4.297149

## Slide 17: Q6: 처음 6개의 세그먼트의 RTT는?
Segment | RTT (sec)
1 | 0.000224
2 | 0.000140
3 | 0.000170
4 | 0.000205
5 | 0.000190
6 | 0.000170

## Slide 18: Q7: EstimatedRTT 값은?
Segment | RTT (sec) | estimateRTT
1 | 0.000224 | 0.000224000
2 | 0.000140 | 0.000150500
3 | 0.000170 | 0.000176750
4 | 0.000205 | 0.000207375
5 | 0.000190 | 0.000194250
6 | 0.000170 | 0.000176750

## Slide 19: Q8: Round Trip Time의 그래프를 설명

## Slide 20: Q9: 데이터의 길이는?
모든 Len은 0으로 동일하다.

## Slide 21: Q10: 최소 수신 버퍼 크기(Win)는?
Win 크기는 1021이다.

## Slide 22: Q11: 재전송된 세그먼트가 발생?
재전송이 발생했다.

## Slide 23: Q12: ACK 응답 이벤트를 분류하라
52개의 재전송이 발생했다.

## Slide 24: Q13: 처리율은?
TCP 연결의 처리율 성능은 전송 바이트/전송 시간 이다.